## Slide 1
第 2 章 应力理论

## Slide 2: 参考教材
《弹性理论》（第3版），S.P.Timoshenko J.N. Goodier 主编，清华大学出版社，2007
《弹性理论基础》，陆明万，清华大学出版社
《弹性力学》 （第3版），吴家龙，高等教育出版社，同济大学

## Slide 3
S.P.Timoshenko
Beams on elastic foundation
Timoshenko beam theory
Mechanics of plates and shells
Elastic vibration

## Slide 4
弹性力学、材料力学、结构力学三者关系
The Relation of the Three Mechanics
共同点
common ground
分析各种结构物或其杆件在弹性阶段(Elastic Stage)的应力和位移，校验它们是否具有所需的强度、刚度、稳定性，并寻求或改进它们的计算方法

## Slide 5
材料力学
研究杆件（如梁、柱和轴）的拉压、弯曲、剪切、扭转和组合变形等问题。
结构力学
弹性力学
在材料力学基础上研究杆系结构（如 桁架、刚架等）。
研究各种形状的弹性体，如杆件、平面体、空间体、板壳、薄壁结构等问题。
Difference 1
研究对象区别
Material Mechanics
Structural Mechanics
Elasticity Mechanics

## Slide 6
材料力学
除了基本假设之外，为了简化数学推导，还有附加假设，结论有一定近似。如:平面截面假设及横力弯曲情况下，梁横截面上剪应力的分布假设。
结构力学
弹性力学
与材料力学基本相同
常只作基本假设，在此基础上运用数学理论通过演绎与推理求解力学模型，其分析更为精确。
Difference 2
基本假设区别
Material Mechanics
Structural Mechanics
Elasticity Mechanics

## Slide 7
[例1] 满载均荷简支梁 Example 1:The Simply Supported Beam under Simply Supported Beam
公式成立的条件

## Slide 8
弹性力学的结果可以检验材料力学结果是否合理。

## Slide 9
[例2] 徐变截面杆的分析 Example 2: Analysis of the bar with creep section
材料力学计算简单而结果往往是近似的，但不少情况下精度可以满足工程要求的
o
P
x
?
P

## Slide 10
Difference 3
取分离体(isolated body)方面
材料力学
弹性力学
一般截取部分杆段研究
一般截取微单元体研究
得到力的平衡方程
得到偏微分方程
Material Mechanics
Elasticity Mechanics
Equilibrium Equation
Partial Differential Equations

## Slide 11
材料力学
Difference 4
从微分单元体入手，严格考虑静力学、几何学、物理学三个方面的条件，边界上严格考虑受力和约束条件，三维数学问题，求解偏微分方程边值问题。
数学计算(Numerical Computation)方面
也考虑上述条件，但不是十分严格。常采用近似的假设如平面截面假设来简化问题，基本上是一维数学问题，基本方程是常微分方程。
弹性力学
Material
Mechanics
Elasticity
Mechanics

## Slide 12
解析法(Analytical Method )
数值法(Numerical Method)
实验法(Experimental Method )
§1.2 弹性力学的研究方法 Study Method of the Elasticity Mechanics

## Slide 13
分离变量法
偏微分方程
常微分方程
偏微分方程的边值问题
弹性力学问题
解析法
级数解法
复变函数法
积分变换法
封闭的精确解

## Slide 14
工程上的实际问题能真正获得解析解的情况实属少数
数值法
有限单元法
有限差分法
边界单元法
无单元法
DDA法
有限体积法
流形元法

## Slide 15
应力理论
外力、内力与应力
柯西公式
应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程

## Slide 16
内力和外力
外力：
物体承受外因而导致变形，外因可以是热力作用、化学力作用、电磁力作用和机械力作用；另一方面从量纲分类，外力主要为体积力和表面积力。我们讨论的外力是属于机械力中的体力和面力的范围

## Slide 17
外力
1.外部体力：作用在物体单位体积（质量）
上的力,如重力（或惯性力）
x1
P
x3
x2
V
F
量纲：力/（长度）3。
求 V 中任意点P上承受体力
采用极限方法：

## Slide 18
2.外部面力：作用在物体外部表面力
其中 为沿三个坐标轴分量。
x1
P
x3
x2
S
F
如静水压力、土压力等。量纲：力/（长度）2。
求物体表面上任意一点P上受面力仍采用极限方法：
其中 为沿三个坐标轴分量。

## Slide 19
外力、内力
内 力
物体内部各个部分之间将产生相互作用，这种物体一部分与相邻部分之间的作用力，称为内力。
内力也是分布力，它起着平衡外力和传递外力的作用，是变形体力学研究的重要对象之一。应力的概念正是为了精确描述内力而引进的。

## Slide 20
内力、截面法
什么是内力：构件在外力作用下发生变形。构件内部相邻两部分之间由此产生的相互作用力称为内力。 内力分析是材料力学的基础。为了分析构件的内力，常常采用截面法。
F1
F3
F2
Fn
假想截面
F1
F2
F3
Fn
分布内力
截面法三个基本步骤：
截开、替代、平衡

## Slide 21
应力--内力分布集度（或单位截面上的内力）
定义微面积A上的平均应力、当A0时，取极限求得M点处的应力为：
p

M

垂直于截面的应力称为正应力
位于截面内的应力称为切应力
F1
F3
F2
Fn
F1
F2
内力、截面法和应力

## Slide 22
应力
一点应力的概念
P点的内力面分布集度
----P点的应力
(2) 应力矢量
的极限方向
n
(法线)
ΔF
ΔS
P
由外力引起的在 P点的某一面上内力分布集度
应力分量
应力的法向分量
—— 正应力
应力的切向分量
—— 剪应力
单位:
与面力相同
MPa (兆帕)
应力关于坐标连续分布的

## Slide 23
应力矢量T(n)的下标n表示微分面的外法线方向，它用于反映应力作用面的方向。
式中n和s分别为微分面的单位法向量和单位切向量
T为应力矢量T(n)的大小，称为总应力
分别为应力矢量T(n)沿三个坐标方向的分量

## Slide 24
外力、内力与应力
Chapter 3.1
应 力
若取 为变形前面元的初始面积，则上式给出工程应力，亦称名义应力，常用于小变形情况。
对于大变形问题，应取 为变形后面元的实际面积，称真实应力，简称真应力, 也称柯西应力。
应力矢量：

## Slide 25
Chapter 3.1
应力矢量的大小和方向不仅和 M 点的位置有关，而且和面元法线方向  有关。

## Slide 26
作用在同一点不同法向面元上的应力矢量各不相同，反之，不同曲面上的面元，只要通过同一点且法线方向相同，则应力矢量也相同。

## Slide 27
Chapter 3.1
应力矢量和 面力矢量的数学定义和物理量纲都相同。
区别在于：应力是作用在物体内界面上的未知内力，而面力是作用在物体外表面的已知外力。当内截面无限趋近于外表面时，应力也趋近于外加面力之值。

## Slide 28
一点的应力状态---应力张量
正六面体微元: 外法线与坐标轴同向的三个面称为正面，记为dSi，它们的单位法向矢量为i＝ei， ei是沿坐标轴的单位矢量；另三个外法线与坐标轴反向的面元称为负面。

## Slide 29
一点的应力状态---应力张量
Chapter 3.1
应力分量的正负号规定

## Slide 30
x2
22
x1
11
31
e1
e2
e3
x3
33
32
13
23
21
12

## Slide 31
把作用在正面dSi上的应力矢量沿坐标轴正向分解得：
即：
x2
22
x1
11
31
e1
e2
e3
x3
33
32
13
23
21
12
共出现九个应力分量：

## Slide 32
第一指标i表示面元的法线方向，称面元指标；第二指标j表示应力的分解方向，称方向指标。
当i＝j时，应力分量垂直于面元，称为正应力。当i≠j 时，应力分量作用在面元平面内，称为剪应力。
一点的应力状态---应力张量

## Slide 33
x2
22
x1
11
31
e1
e2
e3
x3
33
32
13
23
21
12
方向规定：正面上与坐标轴同向或负面上与坐标轴反向为正。亦即 “受拉为正，受压为负”。
一点的应力状态---应力张量

## Slide 34
应力理论
外力、内力与应力
柯西公式
应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程

## Slide 35
柯西公式
四面体OABC，由三个负面和一个法向矢量为
的斜截面组成，其中
为方向的方向余弦。
斜截面上的应力

## Slide 36
斜截面上的应力
柯西公式
Chapter 3.2

## Slide 37
Chapter 3.2
柯西公式
n

## Slide 38
Chapter 3.2
的面积为dS, 则三个负面的面积分别为
斜截面的面元矢量为：
柯西公式

## Slide 39
柯西公式
四面体的体积为：
dh为顶点 O 到斜面的垂直距离
n

## Slide 40
柯西公式
四面体上作用力的平衡条件是：
第五项是体力的合力，由于dh是小量，故体力项可以略去。可得：

## Slide 41
柯西公式
根据商判则，知 必是一个二阶张量，于是定义应力张量
x2
22
x1
11
31
e1
e2
e3
x3
33
32
13
23
21
12

## Slide 42
柯西公式
这就是著名的柯西公式，又称斜面应力公式。

## Slide 43
柯西公式
把斜面应力沿坐标轴方向分解：
则柯西公式的分量表达式为
即

## Slide 44
柯西公式
柯西公式应用－计算斜截面上的应力
  斜面上应力的大小

## Slide 45
柯西公式
柯西公式应用－计算斜截面上的应力
  斜面上应力的方向
  即

## Slide 46
柯西公式
斜面正应力
斜面剪应力
柯西公式应用－计算斜截面上的应力

## Slide 47
例题1: 设物体内某点的应力状态由如下应力分量确定，即x=0，
    xy=1，xz =2，y =2，yz=0，z=1，试求通过点作
    用在其方向余弦为 的斜面上的正应力、剪应力和全应力。
    解： 由前面公式，得斜面上全应力的各分量为
任意倾斜面上的正应力、全应力S、剪应力 表示方法

## Slide 48
任意倾斜面上的正应力、全应力S、剪应力 表示方法
  例题1:
  所以， 全应力:
    正应力:
    剪应力:

## Slide 49
Chapter 3.2
若斜面是物体的边界面，则柯西公式可用作未知应力场的力边界条件：
其中pj是面力p沿坐标轴方向的分量，通常记为
写成指标符号
柯西公式应用－给定应力边界条件
柯西公式

## Slide 50
  例题: 已知某点的应力张量（MPa）
    试求法线方向余弦为（1/2、1/2、1/2）斜面上的总应力、正应力和剪应力。
  解

## Slide 51
    总应力
MPa
MPa

## Slide 52
    正应力
MPa
    剪应力
MPa

## Slide 53
  例题2
    物体一点承受静水压力p，形成如下球形应力张量
    试求过该点的任意斜截面上的应力。
  解

## Slide 54
    总应力： t = p
    正应力
剪应力（切应力）
球形应力状态下，任意斜截面上的剪应力（切应力）为零、正应力等于静水压力。

## Slide 55
应力理论
外力、内力与应力
柯西公式
应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程

## Slide 56
Chapter 3.2
应力转换公式
应力分量转换公式
新、老两个笛卡尔坐标系 和
坐标间转换关系为：

## Slide 57
Chapter 3.2
考虑垂直于新轴 的正截面，其法向矢量即为 。
利用柯西公式，该截面上的应力为
是新正截面上的应力 对老坐标轴 分解的结果。
应力转换公式

## Slide 58
Chapter 3.2
将 对新坐标轴 分解可以得到新坐标系中的应力分量：
应力转换公式
上式就是应力分量转换公式，简称转轴公式。

## Slide 61
    以平面应力状态为例，设新坐标系由原坐标系逆时针转动θ而成，新坐标轴的基矢e 1' 、e2' 对原基矢e1 、e2 的过渡矩阵为式
    [lij]=l，
    则坐标变换公式
    [σi'j']=l[σij]lT

## Slide 62
其展开形式为

## Slide 63
Chapter 3
外力、内力与应力
柯西公式
应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程
应力理论

## Slide 64
主应力 & 应力不变量

## Slide 65
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
概 念
  切应力为零的微分面称为主微分平面，简称主平面。
  主平面的法线称为应力主轴，或者称为应力主方向。
  主平面上的正应力称为主应力。

## Slide 66
主应力 & 应力不变量
主应力和应力不变量
假设存在主平面BCD，其法线方向为n(l,m,n)，截面上的总应力 pn＝ ，亦即n方向截面上剪应力为零。
则截面上总应力pn在坐标轴方向的分量可以表示为

## Slide 67
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
对斜面BCD运用柯西公式，可得：
由剪应力互等定理可得：

## Slide 68
由(1)和(2)式得：
主应力 & 应力不变量

## Slide 69
主应力 & 应力不变量
由于 ，所以要有非零解，则上述三个方程必须是线性相关的，亦即系数行列式为零：

## Slide 70
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
展开行列式得到应力状态
的特征方程：
式中

## Slide 71
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量

## Slide 72
主应力 & 应力不变量
求解应力状态的特征方程，可以得到三个实根：1，2，3，即为该点的三个主应力。

## Slide 73
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
若将一个根代入如下方程组：
可以顺次求出相应于1，2和3的三个主方向：

## Slide 74
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
I1、I2和 I3是三个与坐标选择无关的标量，称为应力张量的第一、第二和第三不变量。它们是相互独立的。
通常主应力按其代数值的大小排列，称为第一主应力1、第二主应力2和第三主应力3 ，且

## Slide 75
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
主应力的性质
  不变性
由于特征方程的三个系数是不变量，所以作为特征根的主应力及相应主方向都是不变量。
  实数性
即特征方程的根永远是实数。

## Slide 76
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
  极值性
  主应力1和3是一点正应力的最大值和最小值。
  在主坐标系中，任意斜截面上正应力的表达式：
任意斜截面上正应力的表达式

## Slide 77
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
正交性
  特征方程无重根时，三个主应力必两两正交；
  特征方程有一对重根时，在两个相同主应力的作用平面内呈现双向等拉(或等压)状态，可在面内任选两个相互正交的方向作为主方向；
  特征方程出现三重根时，空间任意三个相互正交的方向都可作为主方向。

## Slide 78
主应力 & 应力不变量
在任意一点，都能找到一组三个相互正交的主方向，沿每点主方向的直线称为该点的主轴。
处处与主方向相切的曲线称为主应力迹线。
以主应力迹线为坐标曲线的坐标系称为主坐标系。
在主坐标系中，应力张量可以简化成对角型
  主应力坐标系

## Slide 79
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
在主坐标系中，主不变量表示为
  主应力坐标系

## Slide 80
例：已知受力物体中某点的应力分量为（单位：MPa）
试求主应力分量及主方向余弦。
解：此点的应力状态张量的矩阵形式为：
主应力 & 应力不变量

## Slide 81
首先，求出应力不变量为
于是，特征方程为
主应力 & 应力不变量

## Slide 82
求解此特征方程，得三个主应力分别为
主应力 & 应力不变量

## Slide 83
将三个主应力值依次分别代入上式中的任意两式，并利用关系式 ，联立求解即可得到三个主方向的方向余弦。例如为求1的方向余弦，l1、m1、n1，将1＝214.6代入上式的前两式得
主应力 & 应力不变量

## Slide 84
同样可得其余两组方向余弦为：
主应力：
主方向方向余弦：

## Slide 85
主应力 & 应力不变量
应力偏量
将应力张量分解成球形张量和偏斜张量
其中球形应力张量：

## Slide 86
Chapter 3.3
主应力 & 应力不变量
应力偏量

## Slide 87
应力理论
Chapter 3
外力、内力与应力
柯西公式
应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程

## Slide 88
Chapter 3.4
最大剪应力&八面体剪应力
最大剪应力

## Slide 89
Chapter 3.4
最大剪应力
在主应力坐标系中：
约束条件：
任意斜截面上正应力的表达式

## Slide 90
Chapter 3.4
最大剪应力&八面体剪应力
引进拉格朗日乘子，求泛函 的极值。 相应极值条件为
于是，可得如下方程组

## Slide 91
Chapter 3.4
最大剪应力&八面体剪应力
可解出三个法线方向 ，分别代入下式便可得到三个剪应力的极值，其中的最大者就是最大剪应力。

## Slide 92
Chapter 3.4
最大剪应力&八面体剪应力
剪应力的三个极值：
方向：与对应的两个主应力夹角为 45 。
O

## Slide 93
最大剪应力&八面体剪应力
一、正八面体构成
  正八面体的定义
    每个卦限一个面 = 八面
    每个面的法线与坐标轴等角
  任意一个面上的法线方向余弦
x2
x1
x3

## Slide 94
二、正八面体上任意一个
面上的应力
  坐标系
    设坐标平面为主平面
    应力张量如上所示
  应力矢量的分量
    坐标分量
x2
x1
x3

## Slide 95
    八面体上总应力
    八面体上正应力
= 平均应力
= 静水压力
该应力与材料的破坏无关！

## Slide 96
    八面体上剪应力
与塑性力学关系密切！
与屈服准则有关！
可解释第四强度理论！

## Slide 97
应力理论
Chapter 3
外力、内力与应力
柯西公式与应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程

## Slide 98
Chapter 3.5
平衡微分方程
笛卡尔坐标系中的平衡微分方程
考虑物体中A(x,y,z)点，其应力状态用直角坐标表示如下(如图标注)
而临近一点B(x+dx,y+dy,z+dz)的应力状态也用直角坐标示出，根据应力为位置函数的概念，将应力在附近展开，保留一级微量连同应计入的增量可得：

## Slide 104
O
Chapter 3.5
平衡微分方程
其中X,Y,Z表示单位体积力(与坐标轴同向为正)
图示正六面体代表通过A(x,y,z)及B(x+dx,y+dy,z+dz)两个点的一个微体，A,B点各有三个正交面。
A
B

## Slide 105
平衡微分方程
在前微面上
在右微面上
在上微面上

## Slide 106
x
y
z
O

## Slide 107
Chapter 3.5
平衡微分方程
考虑微单元体的力的平衡条件，在x方向的合力为零。
O

## Slide 108
平衡微分方程
化简后得
此式即为x方向的平衡方程式

## Slide 109
Chapter 3.5
平衡微分方程
同理，得到 y 方向和 z 方向的平衡方程式分别为

## Slide 110
Chapter 3.5
平衡微分方程
应力的平衡微分方程(简称平衡方程)如下：
用指标符号可缩写成

## Slide 111
Chapter 3.5
平衡微分方程
对于弹性动力学问题，可把惯性力作为体力，于是由平衡方程导出运动微分方程
其中，为材料密度，ui为位移分量，t为时间。

## Slide 112
Chapter 3.5
平衡微分方程
剪应力互等定理
如图所示微正六面体，对通过形心P且沿z轴方向的轴取矩，由力矩平衡条件得
化简
注：凡作用线通过P点或方向与z轴平行的应力和体力分量对该轴的力矩均为零。

## Slide 113
Chapter 3.5
平衡微分方程
同理对沿x和y方向的形心轴取矩可得
于是导得
称为剪应力互等定理，或称应力张量的对称性。

## Slide 114
Chapter 3.5
平衡微分方程
应力的平衡微分方程(简称平衡方程)如下：
用指标符号表示为：
用实体符号表示为：

## Slide 115
平衡微分方程
平衡微分方程另外一种推导方法

## Slide 116
Chapter 3.5
平衡微分方程
平衡微分方程另外一种推导方法
平衡条件：
即：

## Slide 117
  例题 已知体积力为零，其应力分量为
其余应力分量为零。试求出系数c，并在0xl, -h/2yh/2的矩形板边上画出应力分布。
  解
    应力分量代入平衡方程

## Slide 118
    应力分量的表达式为
    板边应力分布
x
y
qlh/2
qlh/2
qh2/8
qh2/8
自动满足

## Slide 119
例题
图示矩形截面梁，在均布载荷作用下，由材料力学得到的应力分量为
试检查该公式是否满足平衡方程和边界条件，并导出σy的表达式。
o
x
y

## Slide 120
解：
代入平衡方程
满足
o
x
y

## Slide 121
o
x
y
边界条件
满足边界条件

## Slide 122
应力理论
应力的定义
柯西公式
应力转换公式
主应力与应力不变量
最大剪应力，八面体剪应力
平衡微分方程

## Slide 123
谢 谢！